## Slide 1: Computernetwerken
Les 1

## Slide 2: Netwerktopologieën
Ringtopologie
Lijn- /
Bustopologie
Stertopologie
Maastopologie

## Slide 3: Netwerktopologieën
Ringtopologie
Stertopologie
Lijntopologie
Maastopologie
Verschillen merkbaar in:
  Kosten
  Veiligheid
  Snelheid
  Robuustheid

## Slide 4: Soorten verbindingen
Vanaf een afstand bekeken: voor een verbinding tussen mensen / dieren maak je ALTIJD gebruik van ‘iets’ om je boodschap over te brengen
  geluid -> trilling
  gebaren -> licht
  Aanraking (schop / hug) -> ?

## Slide 5: Soorten verbindingen
Vanaf een afstand bekeken: communicatie tussen apparaten gaat door VERANDERING door een MEDIUM
  elektriciteit -> door koper (of ander metaal)
  radiogolven -> vooral door lucht of vacuum
  licht -> door glasvezel
  ….. -> …..

## Slide 6: Soorten verbindingen
Medium | Bereik | Kosten | Snelheid
Elektriciteit (UTP-kabel) | •• | •• | ••
Radiogolven (WiFi) | • | • | •
Licht (glasvezel) | ••• | ••• | •••

## Slide 7: Van WhatsApp naar een natuurkundig verschijnsel
Jij schrijft een berichtje, dat via licht / elektriciteit / radiogolven weer als berichtje bij iemand anders belandt. HOE DAN?
WhatsApp
Fysiek
WhatsApp
Fysiek
?
?

## Slide 8: Van WhatsApp naar een natuurkundig verschijnsel
In het begin bedacht iedere fabrikant een eigen manier
Later kwam daar standaardisatie in: het OSI-model
WhatsApp
Fysiek
?

## Slide 9: Internet Protocol Stack
Wij richten ons op een versimpeld model: de IP-stack

## Slide 10: Lagenmodel
Voordeel lagenmodel:
  Je hoeft als ‘gebruiker’ geen kennis te hebben van complexiteit van lagen onder de laag waarmee jij werkt
  Zolang een programmeur zorgt dat de ‘aansluiting’ met de laag eronder en erboven correct is, kan hij / zij een protocol zonder problemen vervangen door een betere.

## Slide 11: Applicatielaag

## Slide 12: Applicatielaag

## Slide 13: Applicatielaag
Dit is de laag die een programmeur van een app zelf kan uitdenken:
“Op welke manier ga ik de informatie verpakken? Welke gegevens stuur ik op welke manier op?”
Bijv:
De ‘afspraken’ voor deze communicatie noem je een protocol. Dit komt in iedere laag voor
Welke regels zou het protocol hebben van de app waarin deze boodschap wordt verstuurd
###Jan#de Jong#Tamara#den Oudsten#Hoi, zullen we binnenkort nog eens lunchen?#6-6-21 11:23:54###

## Slide 14: Applicatielaag
Kenmerk: deze laag staat het dichtst bij interactie met de mens.
###Jan#de Jong#Tamara#den Oudsten#Hoi, zullen we binnenkort nog eens lunchen?#6-6-21 11:23:54###
Is vaak ook het gemakkelijkst te begrijpen

## Slide 15: Applicatielaag
Heel veel applicaties maken gebruik van een client – server model
De client doet een verzoek aan de server, die hier vervolgens iets mee doet en antwoord geef.
Beetje kort door de bocht, maar voor het beeld: client is de app van de consument, server kan in datacenter staan.
Voorbeelden?

## Slide 16: Applicatielaag in het wild
Voorbeelden van protocollen:
  HTTP: browserberichten (en later nog veel meer)
  SMTP / POP: email
  DNS

## Slide 17: Applicatielaag in het wild
Data in de applicatielaag is vaak tekstgebaseerd
Bijv. HTTP:
Client request:
GET / HTTP/1.1
Host: www.example.com

## Slide 18: Applicatielaag in het wild
Server response
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 23 May 2005 22:38:34 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 155
Last-Modified: Wed, 08 Jan 2003 23:11:55
GMT Server: Apache/1.3.3.7 (Unix) (Red-Hat/Linux)
Accept-Ranges: bytes
Connection: close
<html>
<head>
<title>An Example Page</title>
</head>
<body>
<p>Hello World, this is a very simple HTML document.</p>
</body>
</html>

## Slide 19: Applicatielaag in het wild
SMTP: (S = server, C = client)

## Slide 20: Netwerklaag

## Slide 21: Applicatielaag

## Slide 22: Simpele cluster van apparaten:
Berichten sturen kan simpel: “apparaat 1 voor apparaat 3: …..”
Communicatie is zichtbaar voor alle apparaten, maar alleen het ontvangende apparaat reageert.

## Slide 23: Internet
Probleem…

## Slide 24: Internet
Je wilt dat niet alle aangesloten apparaten alle data kunnen zien. Niemand zou er meer tussen kunnen komen
Hoe zorg je dat jouw bericht toch bij het juiste apparaat aankomt?

## Slide 25: IP-adressen
IP -> Internet Protocol
Een nummer voor ieder apparaat dat op het netwerk
Nummer heeft een logisch geordende opbouw. Hierdoor kan een apparaat bij een nummer gevonden worden.
Analogie: postcode + huisnummer

## Slide 26: IP-adressen
Een IP-adres bestaat uit 4 getallen van 0 t/m 255, gescheiden door een punt:
10.0.0.3
192.168.1.254
66.34.31.90
Weetjes:
  eerste getal is groter dan 0
  laatste getal is voor een apparaat nooit 0 of 255
Vraag: hoeveel bits per getal? Hoeveel bits voor een IP-adres?

## Slide 27: IP-adressen
decimaal | 192 | 168 | 2 | 20
binair | 1 1 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 1 1 1 1 0 | 0 0 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 1 0 1 0 0

## Slide 28: IP-adressen
Routers wijzen datapakketjes de weg
Specificiteit van IP-adres bouwt op van links naar rechts
Router zoekt van boven naar onderen in de tabel naar match en stuurt het pakketje over die poort

## Slide 29: IP-adressen
Data uit de applicatielaag krijgt van een netwerklaag een ‘verpakking’. Vergelijk het met een product dat in een doosje van Bol.com of Coolblue verzonden wordt met jouw adres erop

## Slide 30: Subnetmasker
Maar pakketjes binnen je eigen kleine netwerk hebben helemaal geen router nodig. Die kunnen we gewoon van ‘computer 1 naar computer 2 sturen’
Om te bepalen welke IP-adressen binnen je eigen ‘subnet’ vallen, wordt een subnetmasker gebruikt.

## Slide 31: Subnetmasker
Apparaat | IP-adres
1 | 70.70.0.1
2 | 70.70.0.2
3 | 70.70.0.4
4 | 70.70.0.3
Stel we hebben niet meer dan 254 apparaten in ons subnetwerk.
Hoe meer getallen je (vanaf links) van je IP-adres weet, hoe specifieker
Welke IP-range zouden we goed kunnen gebruiken?

## Slide 32: Subnetmasker
Met behulp van een subnetmasker bepaalt een apparaat of een boodschap naar de router of direct naar het betreffende apparaat gestuurd wordt
Welke bits van een IP-adres horen wel / niet bij het netwerkje waarin ik zelf zit?
adres DEC | 192 | 168 | 2 | 20
adres BIN | 11000000 | 10011110 | 00000010 | 00010100
subnetmasker BIN | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000
subnetmasker DEC | 255 | 255 | 255 | 0

## Slide 33: Subnetmasker
Rode gedeelte bepaalt of een adres binnen het subnet valt. Begint een adres met deze bits -> dan hoort dit adres bij een apparaat van ’mijn’ eigen subnet
Bits met een 1 in het masker doen hierin dus mee
adres DEC | 192 | 168 | 2 | 20
adres BIN | 11000000 | 10011110 | 00000010 | 00010100
subnetmasker BIN | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000
subnetmasker DEC | 255 | 255 | 255 | 0

## Slide 34: Subnetmasker
Geeft het subnetmasker voor een subnet dat begint met 10.10

## Slide 35: Subnetmasker
Geeft het subnetmasker voor een subnet dat begint met 10.10
adres DEC | 10 | 10 | ? | ?
adres BIN | 00001010 | 00001010 | ? | ?
subnetmasker BIN | 11111111 | 11111111 | 00000000 | 00000000
subnetmasker DEC | 255 | 255 | 0 | 0

## Slide 36: Wat moet een apparaat weten?
Om data goed te kunnen versturen over een groter netwerk, moet een apparaat op het niveau van de netwerklaag weten:
  Eigen IP-adres
  Subnetmasker van het lokale netwerk
  IP-adres van de router die de communicatie naar het overige netwerk aanpakt

## Slide 37: Probleempje 🧐
Een IP-adres kan dus (kort door de bocht) 255*255*255*255 ≈ 4,3 miljard waarden hebben. Dit is IPv4 (Internet Protocol versie 4, adressen van 8x4=32 bits)
Er zijn inmiddels veel meer dan 4,3 miljard apparaten die op internet aangesloten zijn.
Noodoplossing: een huishouden / bedrijf heeft 1 ’internet-ip-adres’ waar ze samen mee doen (heet Network Adress Translation)
Definitieve oplossing : IPv6. IP-adressen van 128 bits. Genoeg IP-adressen om ieder zandkorreltje op aarde een eigen adres te geven. voorbeeld: 2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344

## Slide 38: Datalinklaag

## Slide 39: Datalinklaag

## Slide 40: Herinner je dit
In een simpel netwerkje zou je ieder apparaat toch gewoon een nummer kunnen geven, zonder al dat moeilijke IP-gedoe?

## Slide 41: Herinner je dit
In een simpel netwerkje zou je ieder apparaat toch gewoon een nummer kunnen geven, zonder al dat moeilijke IP-gedoe?
Zo werkt het ook in het eigen lokale netwerk van een apparaat
Iedere netwerkaansluiting van een apparaat heeft OOK een bepaald adres.
Geen IP-adres, verandert niet als apparaat in een ander (deel van het) netwerk komt.
MAC-adres -> uniek adres van 48 bits voorbeeld: c8:e0:eb:19:27:3d

## Slide 42: Herinner je dit
Een netwerkbericht wordt door een apparaat in het netwerk gestuurd met het MAC-adres van een ontvanger in het lokale netwerk
Dit kan een computer zijn, maar ook een router, als de verzender (op basis van het subnetmasker weet dat het IP-adres buiten het lokale netwerk ligt

## Slide 43: Herinner je dit
Een netwerkbericht wordt door een apparaat in het netwerk gestuurd met het MAC-adres van een ontvanger in het lokale netwerk
Dit kan een computer zijn, maar ook een router, als de verzender (op basis van het subnetmasker weet dat het IP-adres buiten het lokale netwerk ligt

## Slide 44: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C

## Slide 45: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
eindapparaat (computer)
router
switch
‘rest’ van internet

## Slide 46: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi” -> een applicatie wil data versturen

## Slide 47: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi”
voor 192.168.1.3

## Slide 48: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi”
voor 192.168.1.3
Welk MAC adres uit mijn directe omgeving kies ik?

## Slide 49: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi”
voor 192.168.1.3
Veronderstel subnetmasker 255.255.255.0 -> IP-adres is buiten lokale netwerk -> neem MAC van router

## Slide 50: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi”
voor 192.168.1.3
90:00:00:5C:D3:AA

## Slide 51: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi”
voor 192.168.1.3
90:00:00:5C:D3:AA

## Slide 52: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi”
voor 192.168.1.3
90:00:00:5C:D3:AA -> dat ben ik!

## Slide 53: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi”
voor 192.168.1.3 -> ben ik niet -> verder sturen -> kijk in lookup table

## Slide 54: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi”
voor 192.168.1.3
20:4A:BB:9F:90:3D

## Slide 55: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi”
voor 192.168.1.3
20:4A:BB:9F:90:3D -> Dat ben ik!

## Slide 56: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi”
voor 192.168.1.3 -> ik niet, maar zit in lokale netwerk van een poort

## Slide 57: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi”
voor 192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B

## Slide 58: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi”
voor 192.168.1.3
Dat ben ik! <- 5C:CA:97:13:A1:0B

## Slide 59: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
“Hoi”
Dat ben ik! <- voor 192.168.1.3

## Slide 60: Hoe gaat de communicatie?
10.0.0.2
FA:98:00:43:E6:A0
10.0.0.5
69:50:EA:43:F9:B6
10.0.0.1
76:AE:08:A7:CE:BB
34.70.98.3
90:00:00:5C:D3:AA
34.70.98.5
20:4A:BB:9F:90:3D
8.150.67.1
8.150.67.1
192.168.1.3
5C:CA:97:13:A1:0B
192.168.1.15
8D:77:BE:0C:25:25
192.168.1.15
B9:88:FF:40:0B:4C
App: Hé, er komt een bericht binnen… <- “Hoi”

## Slide 61: Communicatie
Een programma op een computer communiceert in de bovenste lagen en hoeft geen idee te hebben van wat er ‘onder’ hem gebeurt.
Een router functioneert op de netwerklaag en heeft geen interesse in de data die in de applicatielaag verstuurd wordt

## Slide 62: Adress Resolution Protocol (ARP)
In een lokaal netwerk wisselen apparaten elkaars MAC- en IP-adressen uit
Broadcast berichten -> naar ieder apparaat op lokale netwerk
Daarom netwerken niet al te groot maken

## Slide 63: Apparaten
Router: krijgt berichten binnen, pakt ze uit tot laag 3 en beslist hoe het pakketje verder gestuurd wordt. Plakt er een ander MAC-adres op.
Hub: soort verdeelblok voor lokale (ster)netwerk, stuur een bericht door naar alle aangesloten apparaten
Switch: als hub, maar onthoudt met welke poort een bepaald MAC-adres communiceert. Stuur een bericht slecht door door de betreffende poort. Pakt een bericht uit tot laag 2 en leest het MAC-adres.
Op welke laag functioneert een hub?

## Slide 64: Apparaten
Wireless Accespoint: apparaat dat meerdere apparaten via wifi verbindt met het netwerk. Idee over de laag waarin dit zou functioneren?
Repeater: Vangt een draadloos signaal op en stuurt weer met meer kracht de ‘lucht’ in. Welke laag?

## Slide 65: Fysische laag

## Slide 66: Signalen
Elektriciteit
Licht
Radiogolven
…

## Slide 67: Modem
Modem -> MOdulator DEModulator
Zet enen en nullen om in een signaal
Telefoonlijn: https://www.youtube.com/watch?v=VaWpi9o_hHI
Wat er bij ons in de meterkast hang is eigenlijk vaak een
  Modem
  Router
  Switch
  Wireless Accesspoint
Technisch gezien heeft iedere smarttelefoon een ‘WiFi-modem’ maar zo noemen gewone stervelingen dat meestal niet.

## Slide 68: Transportlaag

## Slide 69: Transportlaag
Probleem: Een applicatie communiceert met een IP-adres als afzender, maar er zijn heel veel applicaties die dat adres gebruiken.
Probleem: Pakketjes mogen maar een bepaalde grootte hebben om ieder apparaat een gelijke kans te geven iets te versturen.
Probleem: Het IP-protocol garandeert NIET dat een pakketje aankomt.

## Slide 70: Transportlaag
Probleem: Een applicatie communiceert met een IP-adres als afzender, maar er zijn heel veel applicaties die dat adres gebruiken.
Oplossing: extra informatie die een ‘poort’ specificeert

## Slide 71: Transportlaag
Probleem: Pakketjes mogen maar een bepaalde grootte hebben om ieder apparaat een gelijke kans te geven iets te versturen.
Oplossing: Netjes een verbinding maken en afbreken. Zolang een verbinding open is, komt er waarschijnlijk nog relevante info binnen

## Slide 72: Transportlaag
Probleem: Het IP-protocol garandeert NIET dat een pakketje aankomt.
Oplossing: gezamenlijk administratie bijhouden van verstuurde en ontvangen pakketten. Niet-aangekomen berichten worden opnieuw verstuurd.

## Slide 73: Transportlaag
Er zijn twee belangrijke protocollen in de transportlaag: TCP en UDP
TCP: heeft oplossingen voor de drie genoemde problemen
UDP: specificeert alleen een poortnummer